温州市国有企业

采  购  文  件

| 采购编号 | ： | wzcf-2021-047 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | ： | 康居物业在管项目电扶梯保养服务 |
| 采购方式 | ： | 公开招标 |

| 采购人 | ： | 温州市康居物业管理有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江国际招（投）标公司 |

二〇二一年

目    录

温州市城市建设发展集团有限公司关于温州市康居物业管理有限公司康居物业在管项目电扶梯保养服务项目（自主）的采购公告	3

温州市城市建设发展集团有限公司关于温州市康居物业管理有限公司康居物业在管项目电扶梯保养服务项目（自主）征求意见公示	5

第一部分 投标人须知及投标人须知前附表	6

第二部分 合同条款	16

第三部分 投标文件的编制格式	24

第四部分 采购内容及要求	40

第五部分 评标原则及方法	42

注：本采购文件中加“▲”的条款，为采购文件的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意（不响应“▲”条款的作无效标处理），并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

温州市城市建设发展集团有限公司关于温州市康居物业管理有限公司康居物业在管项目电扶梯保养服务项目（自主）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定，浙江国际招（投）标公司受温州市康居物业管理有限公司的委托，就康居物业在管项目电扶梯保养服务项目以公开招标方式进行国有企业采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。

- 项目编号：wzcf-2021-047

- 项目名称：康居物业在管项目电扶梯保养服务

- 项目性质：国企采购（非政府采购项目）

- 预算金额：18.6万元

- 采购内容（具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康居物业在管项目电扶梯保养服务 | 1 | 项 | 负责金融聚集区（12-01，12-04，12-06地块）危旧房改造（安置联建）工程33台自动电扶梯的维修保养工作，服务年限为1年，并采用1年+1年模式，具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分。 |

- 投标人资格要求：

1.符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对投标人参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

2.在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格、具有具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目包含自动扶梯修理内容)；

3.至本项目投标截止前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一采购项目投标。

5.本项目不接受联合体投标。

- 发售采购文件时间及地点：

1.报名时间及采购文件发售时间：公告发布之日起至投标截止时间止（上午08：30-11：30，下午14：30-17：00，节假日除外，未购买采购文件的潜在投标人拒绝参加投标。）；

2.购领采购文件地址：鉴于目前疫情形势，本项目暂不接受现场获取采购文件；

3.采购文件售价：人民币500元整（售后不退）；

4.报名方式、购买标书及注意事项：

（1）网上报名（政采云报名）：请供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），进入“政采云”平台进行注册并报名（未注册的供应商请尽早注册，客服电话：400-881-7190），（操作路径：浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件）。网上报名后，请将标书购买费汇入代理公司账户（将缴纳报名费凭证、开票信息等资料发代理机构电子邮箱517411407@qq.com）并联系采购代理公司审核。标书款汇入账户信息：

单  位 名 称：浙江国际招（投）标公司

开  户 银 行：工商银行杭州市武林支行

账        号：1202021209906782015

- 投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1.投标截止时间：2021年11月2日14时30分(北京时间，下同)。

2.投标文件提交地点：温州市黎明西路机械大厦803室

3.开标时间：同投标截止时间。

4.开标地点：温州市黎明西路机械大厦803室

- 投标保证金及交付方式：

投标保证金：人民币1000元整，采用银行转账形式。保证金缴纳截止时间：同投标截止时间。投标人缴纳报价保证金后，请携带保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）复印件在提交响应文件时递交给采购代理机构。

户名：政采云有限公司

开户银行：中国农业银行杭州西湖支行

账号：190001010400276210000002614

- 其他事项：

1.采购公告期限：5个工作日，从公告在温州国企采购平台上发布的次日起算；

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑，采购人及采购组织机构将不予受理、答复。

3.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向温州市城市建设发展集团有限公司投诉。

4.温州市城市建设发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市城市建设发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

5.供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

6.书面质疑受理地点：温州市黎明路机械大厦804室，联系人：潘先生，联系电话：13777786193。

7.根据温州疫情防控需求，参与本项目的投标人代表（法定代表人或其授权委托人）必须遵守以下要求，否则不得参与项目投标：

1）投标人代表在进入开标地点前必须出示通信大数据行程卡、健康码，且两者必须均显示绿码。如投标人代表的健康码或行程卡无法正常展示的，视同非绿码。

2）凡来自有报告核酸阳性病例所在地及中高风险所在设区市或县（市、区）人员不得作为投标人代表。

3）投标人代表若为省外来温、返温人员，在进入开标地点前必须提供48小时内核酸检测阴性证明。

- 联系方式

采购人：温州市康居物业管理有限公司

地  址：温州市鹿城区聚源路1号新田园住宅区聚园楼(聚源路和新田路交叉口)11-14楼

联系人：李先生，联系电话：13868649229

采购代理机构名称：浙江国际招（投）标公司

地 址：温州市黎明西路机械大厦804室

联系人：易先生

联系电话：15305718087  邮箱：517411407@qq.com

监督部门：温州市城市建设发展集团有限公司招投标管理委员会

业务联系电话：0577-88698005  公司监察电话：0577-88697098

集团业务举报：0577-88565186  集团纪检举报：0577-88568983

温州市康居物业管理有限公司

浙江国际招（投）标公司

2021年10月12日

# 温州市城市建设发展集团有限公司关于温州市康居物业管理有限公司康居物业在管项目电扶梯保养服务项目（自主）征求意见公示

浙江国际招（投）标公司受温州市康居物业管理有限公司的委托，就康居物业在管项目电扶梯保养服务项目以公开招标方式进行国有企业采购。现将本项目采购文件公布如下（详见附件），并公开征求投标人及专家意见。

一、征求意见范围：

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.投标人资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各投标人及专家提出修改理由和建议的，请于2021年10月18日上午11:00前将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市黎明西路机械大厦804室采购代理公司，或先将扫描件及电子版发送至邮箱517411407@qq.com，并同时将该原件书面寄至浙江国际招（投）标公司。

联系人：易先生，联系电话：15305718087。

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

三、附本项目采购文件

温州市康居物业管理有限公司

浙江国际招（投）标公司

2021年10月12日

第一部分 投标人须知及投标人须知前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 康居物业在管项目电扶梯保养服务 |
|  | 采购编号 | wzcf-2021-047 |
|  | 采购人 | 采购人名称：温州市康居物业管理有限公司 地 址：温州市鹿城区聚源路1号新田园住宅区聚园楼 联系人：李先生，联系电话：13868649229 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江国际招（投）标公司 代理机构地址：温州市黎明西路机械大厦804室 联系人：易先生 联系电话：15305718087，邮箱：517411407@qq.com |
|  | 采购内容 | 负责金融聚集区（12-01，12-04，12-06地块）危旧房改造（安置联建）工程33台自动电扶梯的维修保养工作，具体维保服务内容及详细技术要求见采购文件相关部分。本项目采购预算金额为人民币18.6万元。 |
|  | 服务期限 | 服务期限：本项目服务期限为1年，采用1年+1年模式，在服务质量符合采购要求并通过采购人考核合格，根据采购人需要，可在供应商提出要求且采购人同意后，可在双方协商的基础上续签下一年服务合同，最多可续签一次。 |
|  | 投标人资格要求 | 见采购公告中的要求 |
|  | 是否接受联合体投标 | (不接受 |
|  | 踏勘现场 | (不组织 |
|  | 投标预备会 | (不召开 |
|  | 投标人对采购文件提出澄清 | 询疑截止时间：2021年10月18日上午11时之前（以公告为准） 澄清文件提交：澄清文件加盖公章后以照片或扫描件发送至邮箱517411407@qq.com |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | (不允许 |
|  | 是否退还投标文件 | (否，证照、证件和证明文件原件除外 |
|  | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不按要求进行的澄清、说明或补正的，评标委员会有权做无效标处理，详见第一部分投标人须知条款“23.投标文件的澄清” |
|  | 投标有效期 | 投标文件自投标文件递交截止时间起生效，有效期90天。 |
|  | 投标保证金 | 见采购公告内容 |
|  | 投标文件份数 | 1）提供技术资信标一式五份，正本一份，副本四份； 2）提供商务（报价）标一式五份，正本一份，副本四份。 |
|  | 投标文件递交截止时间及地点 | 投标文件递交截止时间：2021年11月2日下午14时30分 递交地点：温州市黎明西路机械大厦803室 |
|  | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：温州市黎明西路机械大厦803室 |
|  | 开标程序 | 1.宣布开标纪律； 2.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； 3.宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； 4.密封情况检查：由投标供应商或其推选的代表检查投标文件密封情况； 5.开标顺序：分别开启技术资信部分投标文件、开启商务（报价）文件； 6.确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。 7.宣布开标结束。 8.投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
|  | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为5人及以上单数，除采购人代表外的专家将按有关规定随机抽取产生。 |
|  | 履约担保 | 履约担保的形式：履约保证金（采取转账形式）或履约保函 履约担保的金额：合同价的10% 须按规定向采购人一次性提交履约保证金或同等金额银行履约保函。 |
|  | 中标通知书及合同备案 | （1）中标人须在收到中标通知书之日起30天内与采购人签订合同。 （2）合同签订后，中标人应在2个工作日内将合同扫描件电子版发给采购代理机构，由采购代理机构负责备案。邮箱：517411407@qq.com。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向有关部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 注意事项 | 1.采购文件、采购公告中如有前后不一致的，一律以本“投标人须知前附表”为准； 2.本采购文件涉及的时间为“北京时间”； 3.本采购文件涉及的货币为“人民币” |
|  | 其他注意事项 | 如发现采购文件中存在含糊不清的，请在规定的答疑截止时间前向采购人、采购代理书面提出，逾期不得再对采购文件的条款提出疑问。 |

投标人须知

一、 说明

- 本次采购工作是按照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规组织和实施的。本项目采购公告在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、温州国企采购平台（https://wzgzw-cg.zhengcaiyun.cn/home.html）和温州市城市建设发展集团有限公司网http://www.wzctjt.com/info/bidding/）（以下简称“项目采购公告发布的网站”）同时发布。

- 采购人和采购代理机构：见投标人须知前附表。

- 合格的投标人：以本项目采购公告及投标人须知前附表表述为准。

- 投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 现场勘察及投标费用

5.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场、召开标前会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场、召开标前会。

5.2  为了便于编制投标文件，投标人自行对现场和周围环境进行现场察勘，察勘现场的费用由投标人自行承担。

5.3  在现场察勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。

5.4  投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构（以下统称“采购单位”）均无义务和责任承担这些费用。

二、 采购文件

- 采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料等组成。

- 采购文件的澄清

7.1  	投标人对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要与采购人或采购代理机构进行说明或交流，应于“投标人须知前附表”中规定的答疑截止时间之前，将书面材料（盖章）递交或邮寄给采购人或采购代理机构，截止期后的疑问将不予受理、答复。如果采购文件答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

- 采购文件的修改

8.1  在投标截止期前，由于各种原因，不论是自己主动提出还是答复投标人的澄清要求，采购人和采购机构可能会对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在要求递交投标文件截止时间15日前发布更正公告，不足15日应当顺延递交投标文件截止时间。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间前，依法作出延长投标文件递交截止时间和开标时间的决定，并发布更正公告。更正公告澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.2  采购文件的澄清修改将以更正公告形式在项目采购公告发布的网站上予以公示，以通知所有获取采购文件的潜在投标人。

8.3  采购文件答复、澄清、修改或补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。采购文件的答复、澄清、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

8.4	本项目投标人均可在本项目采购公告附件下载采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件。投标人须在开标前自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

8.5  在采购文件规定的答疑截止时间后，经采购人及采购机构同意购买采购文件的投标人不得对采购文件提出澄清答疑。

三、 投标文件的编制

- 投标人应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

- 投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次采购的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 投标文件的构成：

11.1 投标文件由技术资信标、商务（报价）标二部分构成：

（1）技术资信标

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟 |  |
| 1 | 投标函 | 附件一 |
| 2 | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件二 |
| 3 | ▲资格证明文件（本部分为投标人资格审查内容，为实质性要求）： | 附件三 |
| （1） | 法定代表人授权书（授权代表参加投标时提供） |  |
|  | 法定代表人资格证明书（如法定代表人参加投标时提供） |  |
| （2） | 企业法人有效营业执照（复印件加盖单位公章） |  |
| （3） | 投标供应商具有的具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目包含自动扶梯修理内容)证书（复印件加盖单位公章） |  |
| （4） | 投标声明书 | 附件四 |
| a | 参加国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写 |  |
| b | 截至投标截止日前，投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单内。请在投标声明书在如实填写，并以采购人或代理机构当天查询结果为准。 |  |
| 4 | 资信证明文件（本项为评分量化内容，非强制性要求） |  |
| 4.1 | 投标供应商获得的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书及其他资信证明文件（如有，复印件盖公章） |  |
| 4.2 | 投标供应商具有的其他相关资质、资信、获奖证书等（如有，复印件盖公章） |  |
| 5 | 投标人2018年1月1日至今类似电扶梯维保项目业绩 | 附件五 |
| 6 | 拟派项目负责人情况表 | 附件六 |
| 7 | 项目组实施主要人员一览表 | 附件七 |
| 8 | 维保服务方案（格式自拟） |  |
| 9 | 电扶梯维修备品备件、易损件、易耗件的报价表 | 附件八 |
| 10 | 根据采购文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |  |

技术资信标说明：

1）投标供应商可根据采购文件中的技术规格书以及技术资信评分表，提供投标供应商认为需要提供的文件和资料。

2）投标文件中应承诺：投标供应商所提供的服务、维修备配件所有权归采购人所有。如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标供应商承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标供应商支付，保证不伤害采购人的利益。

3）以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标供应商有效的公章。

4）证书、证件、证明等原件，属备查项目，并非强制性要求。投标供应商若提交原件资料，应将原件单独包封，与投标文件一同向采购代理机构递交。评标主要依据投标供应商投标文件中加盖有效公章的证书/证明文件复印件，如评标委员会对复印件有异议的，可在投标供应商提供原件资料里核查，若投标供应商未提供原件资料佐证的，则承担相应评分项不得分的风险。

5）投标供应商可在采购文件中对采购服务/货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于采购文件中提出的相应要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

（2） 商务（报价）标

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 附件十 |
| 2 | 投标分项报价表 | 附件十一 |

11.2  投标文件格式

- 投标人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，不允许以活页夹形式装订投标文件，须按技术资信标、商务（报价）标分别装订成册，并分别密封包装于各自标函袋中（标函袋不做统一要求），否则其投标将被拒绝。

- 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索。

- 投标文件尽可能简练有针对性，双面打印/复印后装订。

- 投标报价

12.1 ▲本项目投标报价为服务期限为壹年的电扶梯维修保养费用报价，即年度电扶梯维修保养费用固定总价承包。采取包工包料的承包方式（单个物件价值200元（含）及以下零配件、易损件、易耗件的更换费用，润滑油费用包含在报价中），即投标报价包括不仅限于提供所有承包服务所需的一切人员工资、加班费、奖金、各种社会保险费、公积金、保险、维保工器具、维保现场安全防护及劳保用品、福利、人员食宿费、误餐费、交通费、体检费、管理费、税费、利润、采购代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有责任、风险等各项全部费用。其中风险费用指在维保期间发生的一切可以预见及不可以预见的承包风险，各投标人应结合各自单位和本项目的特点自行报价，中标后不论实际情况如何变化，该承包费用均不得调整。

本项目采购代理服务费由中标供应商支付，投标人在报价中应综合考虑，不再单独列项。

12.2 供应商认为为完成本采购文件规定的承包内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在总报价中，今后不得以任何理由追加或调整。

12.3 投标人必须按附件中的开标一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或投标人代表签署。

12.4 所有报价均以人民币报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

12.5 采购人不接受任何选择报价，对每一种货物/服务只允许一个报价。

12.6采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

12.7 ▲投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

12.8最低报价不作为中标的保证。

- 投标保证金

13.1 ▲投标人须按投标人须知前附表规定交纳投标保证金，否则采购人将不接受其投标。

13.2 ▲投标保证金金额及形式详见采购公告及投标须知前附表规定。

13.3 投标人的投标保证金在中标人提交履约担保并与采购人签订了合同且合同经备案后无息退还，未中标投标人的投标保证金将在确定中标人后无息退还。

13.4 如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- 投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- 中标人在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约担保；

- 投标人在投标文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的；

- 经国企采购监督管理部门审查认定投标供应商有违反《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规的行为。

- 投标有效期

14.1 ▲投标有效期见投标人须知前附表，投标文件有效期短于这个规定期限的将被拒绝。

14.2在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

14.3 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的签署和规定

  - 投标人应提供技术资信标、商务（报价）标各一式五份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本四份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

  - 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印件。

  - 投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

  - 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 投标文件的密封及标记

  - 投标人必须将投标文件的“技术资信标”、“商务（报价）标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”、“商务（报价）标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、采购编号，并注明“开标时启封”字样。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

四、 投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - ▲投标文件必须在规定的投标文件递交截止时间前送达到投标文件递交地点；

  - 在递交投标文件同时递交以下证明文件，由评标委员会确认投标资格：

- 投标保证金缴纳凭证；

- 投标人代表有效身份证件（原件）；

- 如企业法定代表人委派投标人代表的，需提交法定代表人授权书（原件）（如密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经评标委员会查验符合要求亦为有效）。

- 投标文件的修改和撤回

  - 在投标文件递交截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

  - “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

  - 从投标文件递交截止时间起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收：

  - 在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

  - 未购买采购文件；

  - 未密封或未装订的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件。

五、 开标和评审

- 评标委员会

采购人依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守有关法律、法规的规定。

- 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购单位、评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。

- 开标、评标

  - 开标程序：

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场；

- 宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；

- 密封情况检查：由投标供应商或其推选的代表检查投标文件密封情况；

- 开标顺序：分别开启技术资信部分投标文件、开启商务（报价）文件；

- 确认开标结果：投标供应商授权代表对开标书面记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。

- 宣布开标结束。

- 投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

  - 评标程序：先对各投标文件进行初审，然后对初审合格的投标文件进行技术资信标评审，技术资信标评审结束后，再对各有效标进行商务（报价）评审。

  - 投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

- 资格性审查。依据法律、法规和采购文件的规定，评标委员会对各投标人进行资格性审查，资格性审查内容包括但不仅限于审查随投标文件一同提交的法定代表人授权书（原件）、投标代表人有效身份证件（原件）、投标保证金缴纳凭证，以及投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对投标人资格的实质性要求。审查不合格的投标文件将作无效标处理。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。审查不合格的投标文件将作无效标处理。

▲通过资格性审查与符合性审查的技术资信标由评委进行综合评审，审查确认未通过的技术资信标不予评审。

  - ▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 投标文件未按要求加盖单位公章、无法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 授权代表参加投标没有法定代表人合法、有效委托的；

- 投标单位递交两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效的；

- 投标单位未能按要求提交投标保证金的；

- 未实质性响应采购文件中“▲”条款的；

- 投标报价超过采购预算的；

- 投标人提交的投标文件相关证书、材料经评标委员会认定有弄虚作假情况的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制、内容不全或实质性内容字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除22.4条款以外，出现其它明显不符合维保技术服务或技术指标、标准要求，对项目服务质量产生重大影响的投标文件；

3）除22.4条款以外，出现投标项目维保量与采购文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除22.4条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

  - ▲有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

6）不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - “技术资信标”评审结束后，由评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正（前款优先顺序为1）→2）→3）→4））。

修正后的报价按照本投标须知第23.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

  - 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

  - ▲如果供应商的报价超出采购预算价，则该供应商的报价作无效标处理。本次采购如果所有供应商的报价均超出采购预算价，则本采购项目做废标处理。

  - 如投标截止时间、评审期间，出现有效供应商不足3家的本项目作流标处理。

- 投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由法定代表人或其授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。▲拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

  - ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，评标委员会有权认定其为“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

- 确定中标候选人

  - 本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

  - 评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即技术资信分与商务（报价）分之和）高低进行排序，综合得分前二名的投标人推荐为第一和第二中标候选人（得分相同的投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评标委员会组长抽签决定排序）。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人，或决定本次采购失败，重新组织采购。

  - 采购人将把中标通知书授予最佳投标者，最低报价不是中标的保证。

  - 采购单位对决标结果不做任何解释。

- 重新采购

如本项目第一次采购因有效投标人数量不足3家作流（废）标处理，根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）的通知》相关条款规定，采购人将重新组织采购。

本项目属于国有企业自主采购项目，如重新采购后，在投标截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，采购人可根据实际情况决定本项目继续按原有采购方式继续进行采购活动或转变采购方式或流标。

- 评标细则详见本采购文件《评标原则及方法》。

- 未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

六、 授予合同

- 确定中标供应商

  - 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。

  - 中标供应商确定之日起2个工作日内，在“浙江政府采购网”等发布公告的网站上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日；

  - 在公告中标结果的同时，采购人向中标供应商发出中标通知书。

  - 各投标供应商对评标结果如有异议，可在中标结果公告之日起7个工作日内以书面形式向采购人署名提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担法律责任。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向温州市城市建设发展集团有限公司投诉。

- 签订合同

- 公告期结束后，中标投标供应商须在5个工作日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标投标供应商应当在收到中标通知书之日起30日内与采购人签订合同。中标投标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

- 采购文件、中标投标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

- 拒签合同的责任

- 中标投标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标投标供应商承担。

- 中标人须在合同签订后二个工作日内提交一份合同文本向采购代理机构备案，否则会影响投标保证金的退付。

- 履约担保

- 中标人在收到中标通知书后，须按投标须知前附表的规定向采购人提交履约担保。

- 履约担保用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

- 履约担保自合同签订之日起至项目验收合格止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标人或解除履约保函。

- 采购代理服务费

本次采购，采购代理服务费为人民币柒仟元整（¥7000元），由中标单位在领取中标通知书前支付给采购代理机构，采购代理服务费包含在投标总价中（报价不需要单列）。由中标人支付给代理机构。代理服务费汇入以下账号：

开户银行：工商银行杭州市武林支行

开户名称：浙江国际招（投）标公司

开户账号：1202021209906782015

采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

- 解释权

采购文件的解释权均属于温州市康居物业管理有限公司和浙江国际招（投）标公司。

# 第二部分 合同条款

甲方：温州市康居物业管理有限公司    社会统一代码：

乙方：                              社会统一代码：

依照《中华人民共和国民法典》、《特种设备安全监察条例》、《电梯安全监督管理办法》、《电梯日常维护保养规则》、《中华人民共和国特种设备安全法》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电扶梯日常维护保养的有关事宜协商订立本合同。

第一条  日常维护保养的电扶梯

甲乙双方约定，由乙方对甲方使用、管理的           提供日常的维护、保养和抢修服务。

| 序号 | 电扶梯制造单位 | 电扶梯型号 | 电扶梯类型 | 提升高度 | 数量 | 角度 | 名义宽度 | 速度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迅达（中国） | 9000 | 自动扶梯 | 4.50m | 19 | 30 | 1000m | 0.5m/s |  |
| 2 | 迅达（中国） | 9000 | 自动扶梯 | 5.00m | 2 | 30 | 1000m | 0.5m/s |  |
| 3 | 迅达（中国） | 9000 | 自动扶梯 | 5.05m | 2 | 30 | 1000m | 0.5m/s |  |
| 4 | 迅达（中国） | 9000 | 自动扶梯 | 5.40m | 7 | 30 | 1000m | 0.5m/s |  |
| 5 | 迅达（中国） | 9000 | 自动扶梯 | 5.45m | 3 | 30 | 1000m | 0.5m/s |  |

第二条  日常维护保养内容

1.乙方按照国家、行业有关标准有规律地定期对设备进行调整、检查、润滑、清洁等内容，完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。

2.及时地更换易损部件和维修服务，以确保设备的正常运行。

3.对所维保范围内设备进行综合性安全检查和确认工作。

4.负责通过技术监督部门的设备年检合格，负责整改项目的实施，报检费用由甲方另行支付。

5.甲方特殊要求：

- 每隔15天对电扶梯进行1次常规检查和例行保养，按国家行业标准TSGT5002-2017和甲方保养规范进行全面维修保养，确保电扶梯正常运行。

- 对扶梯主机、控制柜进行检查、清洁和注油等。

- 对扶梯轴承、传动系统进行检查、清洁和注油等。

- 对扶梯上下回转站安全装置进行检查和维护。

- 协助政府相关机构进行年检，年检费用由甲方承担。乙方需确保检测检验合格。若由于维护保养不当造成年检不合格，由乙方负责一切复检所需费用，直至复检合格为止；同时乙方需承担因电扶梯年检不合格而造成的责任（包括安全使用责任及赔偿责任）。

第三条  日常维护保养期限

1.服务期限：本项目服务期限为1年（合同签订后，2021年 月  日至2022年 月  日止）。

2.续签合同：本项目采用1年+1年模式，自合同签订之日起计算，在服务质量符合合同要求并通过甲方单位考核合格，根据甲方需要，可在乙方提出要求且甲方同意后，在双方协商的基础上续签下一年服务合同，最多可续签一次。

3.若乙方有严重违约行为，甲方有权单方面解除合同。

第四条  日常维护保养费

（1）维护保养电扶梯台数总计      台、总计金额       元（人民币），大写：       。

（2）合同报价包含的内容扶符合采购文件投标人须知第12条规定。

（3）电扶梯零部件、易损件、易耗件的价格表（详见附件）

（4）单个物件价值200元(含）及以下零配件、易损件、易耗件的更换费用，润滑油费用也包含在合同价格中，但因电扶梯进水、使用不当、人为原因等不可抗力因素导致更换零配件除外。

第五条  结算方式

（1）乙方向甲方支付合同款的10%作为履约保证金或提供或同等金额银行履约保函 ，在乙方履行完合同约定义务事项后7个工作日内无息退还或解除履约担保。

（2）付款方式：每3个月结算支付一次，甲方在3个月满后10天内支付3个月的维护费（乙方需开具增值税专用发票）；具体支付金额与电扶梯维保质量考核得分结合起来，方法如下：

（3）《温州市康居物业管理有限公司电扶梯维保质量考核表》详见合同附件，

- 电扶梯维保质量考核表满分为100分。

- 考核得分85分（含）以上按付款条件支付相应款项的100%。

- 考核得分低于85分的，按1分扣减300元（例如考核得分84分，则扣300元；以此类推）的比例，在付款时进行扣减。

- 低于60分的为不合格，考核不合格，甲方有权解除维保合同。

第六条  日常维护保养方式：

乙方负责电扶梯的日常维护与保养，并提供维保期内7*24小时的现场服务，并保证通讯正常。

第七条  乙方抢修服务热线电话：                 。

1.抢修服务时间： 合同非驻点性质

接到招修电话，30分钟内必须到达故障现场并提供不间断服务，及时排除故障，满足甲方的正常使用要求。违者发现一次扣减维保费100元；接到招修电话后60分钟后才到达维修,每次扣减维保费200元。

发生电扶梯重大事故，且经政府相关部门或司法机构鉴定由乙方原因导致的，甲方有权终止合同，并由乙方承担相关责任。

若因大面积停电、积水等不可抗力或人为因素造成的另行沟通。

对常见故障要求在120分钟内排除，对电子板原因的故障应在2天内（自从故障发生维修开始至乙方完成维修电扶梯正常运行48小时内）解决，若乙方超时，按200元每天进行处罚。特殊配件采购时间延误或重大维修耗时较长的修理工作需与电扶梯管理人员协商，并经负责人同意的情况下除外。

2.甲方特殊要求：

- 现场电扶梯共33台，要求扶梯停梯数量少于1台，如因乙方原因导致超过要求的停梯数量，每增加一台停梯，将对乙方进行处罚。每多增加一台电扶梯停梯，扣减维保费500元/台，直至停梯数量在要求范围内。非乙方维修人员本身人为因素或不可抗力原因造成的除外。

- 电扶梯按国家电扶梯规范张贴标识、包括不限于安全检验标志、应急救援电话、保险投保标志等标识。

- 维护保养人员，必须持有的特种设备作业人员证书，并将复印件加盖公司印章，交于电扶梯安全管理人员。乙方在维修保养电扶梯时，现场作业人员不得少于两人，且应当均持有“中华人民共和国特种设备作业人员证，作业项目：电扶梯维修保养”；维修电扶梯期间做好标识安全告示及放置围栏等安全防护措施，确保作业安全。如乙方在电扶梯维修保养过程中违反有关安全规程、消防条例、电扶梯维修保养不到位，导致发生安全、火灾、人员伤亡、机械故障灯事故，由此引发的直接损失及责任均由乙方自行承担，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

- 对需要更换的各种配件材料，应事先告知甲方电扶梯管理员，需经电扶梯管理员现场确认，并经相关负责人签字后方有效。

- 第三方公司对甲方电扶梯安全运行检测系统和设备进行安装、日常检查、调整、维护保养、系统升级时，乙方需予以协助配合，如涉及配合费用甲乙双方另行协商。

- 配合甲方及时补充更新标识标志。

- 检查及监控物联网的运行情况，发现物联网不运行及时通知电扶梯管理员

- 乙方投保迅达工作人员的人身意外保险，以及迅达公众和产品责任保险。

- 每6个月提供一次运行及故障分析报告

- 每12个月组织一次应急救援演练培训

- 对电扶梯进行日常巡查并填写巡查记录

- 有24小时服务热线

- 如乙方维修保养工作整体未能达到甲方要求，包括反应速度、救援时限、技术能力、外观环境、按时提交所有书面材料等，若甲方发出二次或以上书面整改通告后仍不能达到要求的视为乙方违约，甲方有权利单方面解除合同并要求乙方支付当年合同总额5%作为违约金，及赔偿由此造成的其他损失。

第九条  甲方权利、义务

（一）权利

1.有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2.有权要求乙方保障电扶梯的正常运行。应及时采购乙方提出需要维修所需零、配件。

3.对维保不到位的、未按规定响应维保或擅自更换维保人员属违约行为，甲方有权从维保费用中扣除500元/次，两次以上违约甲方有权终止合同。

（二）义务

1.应当对每台电扶梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。签订合同前应当向乙方提供如下资料或复印件：

（1） 产品合格证；

（2） 使用维护说明书；

（3） 电气原理图；

（4） 电气敷设图；

（5） 安装说明书；

（6） 电扶梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论；

（7） 电扶梯运行全部记录；

（8） 故障及事故记录；

（9） 改造、重大维修原始记录；

（10）特种设备登记卡；

（11）电扶梯施工自检记录；

（12）上年度的检验报告；

2.建立电扶梯安全运行管理制度，保证电扶梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯；并保证回转站通道畅通、无漏水、渗水现象、照明充分。

3.配备电扶梯安全管理人员负责电扶梯的日常安全管理：

（1）负责电扶梯钥匙的使用管理；

（2）负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认；

（3）负责对乙方提交的电扶梯安全隐患提示单签字确认。

（4）如果更换电扶梯安全管理人员，应当及时通知乙方。

4.应当制定电扶梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。

5.在电扶梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

6.除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电扶梯维护保养有关的工作。

7.应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。

8.应当在电扶梯安全检验合格有效期届满前1 个月，向电扶梯检验检测机构提出定期检验申请，并缴纳相关电扶梯检测费用。

第十条  乙方权利、义务

（一）权利

1.有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2.有权拒绝甲方提出的影响电扶梯安全运行的要求。

（二）义务

1.应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可证书。

2.接到故障通知后，应当按要求立即赶赴现场进行处理。

3.现场7*24小时专职维保人员不得少于壹人，能根据甲方应急需要合理增加排班，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》并不得兼顾外单位维修保养工作，否则属违约行为甲方有权终止合同。

4.作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

5.向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养电扶梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电扶梯更换修理需求。

6.对所维护保养电扶梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

7.建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等），反馈意见书复印件需交由甲方存档备查。

8.应当配合电扶梯检验检测机构对电扶梯的定期检验，并参与电扶梯安全管理活动。

9.应当妥善保管电扶梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。

10.主机、扶手带、链条等主要部件，以及违规使用造成的配件损坏要求维修或更换，则乙方需积极配合完成，部件更换价格由双方协商确定。

11.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

12.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

第十一条  保险：

（1）在服务期内，乙方所有人员及配合人员的事故由乙方自行全权负责处理（如乙方采取对其员工投保人身意外险等措施），甲方概不承担事故责任和事故赔偿。

（2）第三者责任保险和员工人身意外保险：

a.第三者责任保险：乙方应为参加电扶梯维保的服务人员（包括配合人员以及第三方人员、财产等）投保，以保证在服务期间相关人员和财产意外遭受损失时得到补偿。

b.员工人身意外保险：在服务期内，乙方应为其员工及配合人员投保人身意外险（保额不低于60万元），保险时间应随合同时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔事宜，如果乙方未按上述要求办理以上相关保险，则应对有关风险及后果自负其责，与甲方无关。

c.如因乙方未办理第三者责任保险和员工人身意外保险，所造成的意外损失甲方概不负责，由乙方全权负责。

第十二条  违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

（四）因电扶梯使用、管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由甲、乙双方根据过失分别自行承担部分责任。

（五）因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方依法承担全部责任。

（六）电扶梯停梯原因：如电扶梯停梯不能当时恢复运行的，乙方应以书面形式说明情况，通知甲方后勤部。

（七）因维护保养原因导致电扶梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电扶梯复验所引发的一切费用。

（八）双方互不主张间接损失及对第三方的经济赔偿，且双方相互承担的违约赔偿责任总和最高不超过合同总价的30%，但乙方依据《产品质量法》应该承担的责任不受本款限制。

第十三条  本合同费用不包括以下项目

（一）修理或更换工程中的土建工程。

（二）各种因国家或政府机关令要求而修改的设备或增加新标准附件的工程

- 因不可抗力所造成的修理和更换工程。

- 任何需要单独准备和执行的更换或修理工作所产生的材料（200元以上）及人工费用。

（五）任何由于人为的(不当使用或误操作等)或不可抗力等因素引起的工作所产生的材料及人工费用。

  - 额外增加或更改设备功能所产生的材料及人工费用。

  - 由于政府相关电/扶梯设备的法令、法规变化而必须进行的工作所产生的材料及人工费用。

  - 任何其他超出乙方控制范围的原因所产生的材料及人工费用。

若甲方要求维修，则乙方需积极配合完成，费用由双方协商确定。

第十四条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外合同期内任何一方不得单方解除合同。

（三）因政策性调整终止本项目实施的，双方应通过友好协商，确定终止合同。

第十五条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第     种方式解决（任选一种）：

（一）依法向 甲方所在地人民法院 起诉；

（二）提交当地仲裁委员会仲裁。

第十六条  其它约定

（一）改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

（二）维护保养记录是记载电扶梯运行、维护、保养的依据。每台电扶梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

第十七条  附則

本合同一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力。

第十八条  合同生效

本合同经双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章后生效。

甲方名称：                              乙方名称：

(盖单位章）                          (盖单位章）

法定代表人                              法定代表人

或委托代理人：                          或委托代理人：

日期:      年    月     日              日期:      年     月     日

附：考核细则

温州市康居物业管理有限公司扶梯维保质量考核表

考核细则（100分）

电扶梯维保单位名称：               考核时间段：20   年   月   日 至 20   年   月   日

| 考核项目 | 分值 | 考核标准 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.应按照采购文件的要求和投标文件的承诺做好电扶梯的每日巡检工作，电扶梯日常巡检填写应及时、真实、规范。 | 20 | 有一次未按规定时间和要求进行巡检的扣1分，扣完为止；每缺一次巡检记录的扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 2.应按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSGT5001—2009）的要求和投标文件的承诺进行所有电扶梯的日常、半月、季度、半年、年度维护保养工作，对每台电扶梯进行检查、调整、润滑和清理，确保电扶梯的安全正常运行。 | 20 | 有一次未按规定时间和要求进行维保的扣1分，扣完为止；每缺一次维保记录的扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 3.电扶梯维护保养记录单填写应及时、真实、规范，并需由使用单位安全管理人员签字确认。 | 5 | 填写不及时、不真实或不规范，发现一次扣1分；每缺一次维保记录的扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 4.常见的小故障原则上要求1小时内修好；大的故障及电子故障，及时向甲方电扶梯管理员通报，原则上在24小时内修复。 | 10 | 超出时间才修好的，发现一次扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 5.电扶梯维保工作时间应与国家法定工作时间错开进行，维修提供24小时服务。 | 10 | 随机抽查是否按照维保计划维保，发现1次扣1分，扣完为止 |  | 保养非驻点，为流动保养，无值班服务 |
| 6.维保单位的质量检验人员或管理人员应对电扶梯的维保质量进行定期或不定期的检查、考核，并且进行记录。 | 5 | 随机查看记录，发现未检查或未考核或未记录的，发现一次扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 7.应按照《电梯使用管理与维修保养规则》（TSGT5002-2017）的要求建立每台电扶梯的安全技术档案、维保记录单、年度自行检查报告单、设备运行故障记录单，一梯一档，至少保存4年，其它资料应当长期保存。 | 10 | 随机抽查，每台扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 8.维保单位应有急修记录或报告，对电扶梯发生故障的时间、故障情况、处理故障的人员、时间、故障解决的办法或采取的措施以及处理结果等情况应及时进行详细记录，并由使用单位安全管理人员签字。 | 3 | 无记录台帐扣3分，记录内容不全面扣1分。 |  |  |
| 9.电扶梯例行保养和修理用的设备、工具、计量器具和检验测试用的仪器设备能满足现维保需要，以保证电扶梯例行保养和修理的质量。 | 3 | 每缺一项扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 10.仓库电扶梯常用备品配件齐全，与投标文件的承诺相符，以便电扶梯故障时损坏部件的及时更换。 | 3 | 每缺一项扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 11.电扶梯检验合格证、急修电话号码、乘用电扶梯安全须知应齐全，贴在规定的位置。 | 3 | 随机抽查，每台扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 12.实施维保作业的现场应在明显位置放置表明正在作业的警示标志及安全护栏。 | 3 | 随机抽查，每次扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 13.文明服务，文明用语，维保工作中应穿统一工作制服，整齐整洁，劳动保护用品应佩戴齐全。服务态度好，不应有客户的举报、投诉或纠纷。 | 3 | 随机抽查，每次扣1分，扣完为止。 |  |  |

说明：

★1.本电扶梯维保质量考核表满分为100分。

(1)考核得分85分（含）以上按付款条件支付相应款项的100%。

(2)考核得分低于85分的，按1分扣减300元（例如考核得分84分，则扣300元；以此类推）的比例，在付款时进行扣减。

(3)低于60分的为不合格，考核不合格，甲方有权解除维保合同。

★2.接到招修电话不得超过30分钟内必须到达故障现场，及时排除故障，违者发现一次扣减维保费100元；接到招修电话后60分钟后才到达维修,每次扣减维保费200元。发生电扶梯重大事故，如因乙方原因造成电扶梯维保未到位而引起的纠份的相关侵权责任由乙方承担，甲方有权中止合同。双方互不主张间接损失及对第三方的经济赔偿，且双方相互承担的违约赔偿责任总和最高不超过合同总价的30%，但乙方依据《产品质量法》应该承担的责任不受本款限制。

电扶梯维保单位服务质量考核得分：      分

参加考核人签字：                                           维保单位负责人签字：

时间：20   年   月   日                                    时间：20   年   月   日

温州市康居物业管理有限公司    号电扶梯日常巡检表（正常划“√”不正常划“×”）

|  | 检查日期： 年 月 |
| --- | --- |
| 检查项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1.扶梯运行状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梯级是否有损坏松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梳齿板是否有损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扶手带速度是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扶手带运转情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玻璃情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防攀爬装置是否完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标识标志是否完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.控制柜是否有异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.电扶梯电源是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.主机运转是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.消防器材是否在有效期内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.扶梯上下回转站安全安全运行监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.综合（包括噪声震动、舒适感等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.卫生状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电扶梯维保人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |

#### 备注：检查正常用“√”，检查后异常用“×”。

第三部分 投标文件的编制格式

（技术资信标封面，供参考）

正/副本

（项目名称）              投标文件

技 术 资 信 标

投标供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

目    录

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟 |  |
| 1 | 投标函 | 附件一 |
| 2 | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件二 |
| 3 | ▲资格证明文件（本部分为投标人资格审查内容，为实质性要求）： | 附件三 |
| （1） | 法定代表人授权书（授权代表参加投标时提供） |  |
|  | 法定代表人资格证明书（如法定代表人参加投标时提供） |  |
| （2） | 企业法人有效营业执照（复印件加盖单位公章） |  |
| （3） | 投标供应商具有的具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目包含自动扶梯修理内容)证书（复印件加盖单位公章） |  |
| （4） | 投标声明书 | 附件四 |
| a | 参加国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写 |  |
| b | 截至投标截止日前，投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单内。请在投标声明书在如实填写，并以采购人或代理机构当天查询结果为准。 |  |
| 4 | 资信证明文件（本项为评分量化内容，非强制性要求） |  |
| 4.1 | 投标供应商获得的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书及其他资信证明文件（如有，复印件盖公章） |  |
| 4.2 | 投标供应商具有的其他相关资质、资信、获奖证书等（如有，复印件盖公章） |  |
| 5 | 投标人2018年1月1日至今类似电扶梯维保项目业绩 | 附件五 |
| 6 | 拟派项目负责人情况表 | 附件六 |
| 7 | 项目组实施主要人员一览表 | 附件七 |
| 8 | 维保服务方案（格式自拟） |  |
| 9 | 电扶梯维修备品备件、易损件、易耗件的报价表 | 附件八 |
| 10 | 根据采购文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |  |

附件一

投 标 函

温州市康居物业管理有限公司：

浙江国际招（投）标公司：

根据贵方为                     项目（采购编号：              ）的投标邀请，我方            　　（投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件技术标【正本一份，副本四份】；

（二）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件商务（报价）标【正本一份，副本四份】

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起 90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

附件二

技术规格、商务条款偏离表

项目名称：                          采购编号：

| 内容 | 采购文件要求 | 投标文件内容 | 正偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 条款号 | 实际响应的具体内容 |  |
| 技 术 偏 离 |  |  |  |  |  |
| 内容 | 采购文件要求 | 投标文件内容 |  |
|  | 条款号 | 简要内容 | 条款号 | 简要内容 |  |
| 商 务 偏 离 |  |  |  |  |  |

注：

1.如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

2.▲不提供“技术规格、商务条款偏离表”的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

3.▲如果投标文件其他地方描述与本表不一致，评标委员会评标时没有发现的，签订合同时原则上以有利于采购人的解释为准。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

附件三

资格证明文件

（1）法定代表人授权书

（授权代表参加投标时提供）

温州市康居物业管理有限公司：

浙江国际招（投）标公司：

（投标人全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（采购项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日  期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

投标人代表身份证复印件

法定代表人资格证明书

（如法定代表人参加投标时提供）

温州市康居物业管理有限公司：

浙江国际招（投）标公司：

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系       <投标人名称>      的法定代表人。为你单位组织的采购编号为    的                采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：          年        月        日

说明：法定代表人参加本采购项目投标的，仅须提供此证明书。

（2）投标供应商企业法人有效营业执照（复印件加盖单位公章）

（3）投标供应商具有的具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目包含自动扶梯修理内容)证书（复印件加盖单位公章）

以上证书若为复印件，须加盖投标人单位公章

附件四  投标声明书格式

（4）投标声明书

致：                            ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                                 。

我                  （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的   （项目名称名称、项目编号）       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4.我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方委托授权人                 （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                             本项目的投标活动，

8.我方此次向贵方提供的服务名称为：                                       。

9.我方参加本次国企采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

10.我方承诺具有履行本项目合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

11.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

投标人全称：       （盖章）

年    月    日

| 4 | 资信证明文件（本项为评分量化内容，非强制性要求） |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 投标供应商获得的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书及其他资信证明文件（如有，复印件盖公章） |  |
| 4.2 | 投标供应商具有的其他相关资质、资信、获奖证书等（如有，复印件盖公章） |  |

附件五

投标人2018年1月1日至今类似电扶梯维保项目业绩

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.提供投标人自2018年1月1日至今类似电扶梯维保项目业绩（投标时需提供项目合同复印件加盖投标单位公章，原件备查）。

2.投标人不按此要求填写此项内容及提供相应的证明材料将视为无业绩。

投标人全称（公章）：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

附件六：

拟派项目负责人情况表

项目名称：                                                项目编号：

| 1.一般情况 |
| --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  | 拟任何职 |  | 参加工作时间 时间 |  |
| 2.个人简历 |
| 时 间 | 专业工作经历 |
| 3.负责类似项目业绩 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 该项目中任何职 |

注：

1.项目负责人需提相关供证书复印件及项目负责人员投标截止日上溯近3个月的社保缴纳证明材料加盖公章。

2.拟派项目组负责人相关业绩也须提供证明文件，如上述证明文件未能体现项目负责人信息，则须业主单位或行业主管部门出具证明。

3.本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

附件七

项目组实施主要人员一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 是否 驻场 | 驻场时间 天数 | 类似服务的经历、业绩、证书等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理（负责人）负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |

附注：1. 本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书复印件（加盖公章）。

2. 列入本表人员如要更换，需经采购单位同意；擅自更换或不到位属违约行为。

3. 须提供投标截止日上溯近3个月投标人为本表人员缴纳的社保证明加盖投标人公章。

4.▲驻场人员必须与标书一致，驻场天数不少于表单内时间，如不一致业主有权终止合同并扣减直至没收履约保证金。

投标人全称（公章）：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

康居物业在管项目电扶梯保养服务服务方案（要求针对技术方案评分细则进行编制，格式自拟）；

附件八：

电扶梯维修备品备件、易损件、易耗件的报价表

| 序 号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附注：

# 1.电扶梯维修备品备件、易损件、易耗件的报价不得高于市场价格，由投标供应商填写；

# 2.价值大于200元的零、配件、易损件、易耗件费用不包括在投标报价中，作为采购人选购零配件，易损易耗件，备品备件的价格依据。

# 3.200元以下零配件、易损件、易耗件的更换费用，润滑油费用也包含在合同价格中。

投标人全称（公章）：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

（商务（报价）标封面，供参考）

正/副本

（项目名称）              投标文件

商 务（报 价） 标

投标供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

附件九

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 康居物业在管项目电扶梯保养服务 | 大写： 小写： | 一年 |

说明：

1.投标报价包含的内容详见投标人须知第12条规定。

2.此栏内投标总报价应与附件十“投标分项报价表”中投标报价（合计）相一致。

3.▲不提供此表格将被视为没有满足采购文件的实质性要求。

4.▲以上报价不得出现在技术标中。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

附件十

投标分项报价表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | ...... |  |  |  |  |
| 11 | 人员费用 |  |  |  |  |
| 12 | 税金 |  |
| 13 | 其他 |  |
| 总 计 价 |  |

说明：

1.分项报价表中的投标报价（合计）价应与附件九“投标报价一览表”中投标总报价相一致。

投标人全称（公章）：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

## 第四部分   采购内容及要求

温州市康居物业管理有限公司电扶梯维保服务内容及要求

一、项目内容

本次采购服务项目：共33台自动扶梯的维修保养工作。

二、电扶梯设备清单

| 序号 | 电扶梯制造单位 | 电扶梯型号 | 电扶梯类型 | 提升高度 | 数量 | 角度 | 名义宽度 | 速度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迅达（中国） | 9000 | 自动扶梯 | 4.50m | 19 | 30 | 1000m | 0.5m/s |  |
| 2 | 迅达（中国） | 9000 | 自动扶梯 | 5.00m | 2 | 30 | 1000m | 0.5m/s |  |
| 3 | 迅达（中国） | 9000 | 自动扶梯 | 5.05m | 2 | 30 | 1000m | 0.5m/s |  |
| 4 | 迅达（中国） | 9000 | 自动扶梯 | 5.40m | 7 | 30 | 1000m | 0.5m/s |  |
| 5 | 迅达（中国） | 9000 | 自动扶梯 | 5.45m | 3 | 30 | 1000m | 0.5m/s |  |

三、项目管理服务基本要求：

要求提供安全、优质、快捷的电扶梯维保服务。

1.日常维保标准：

- 浙江省电梯维修保养安全管理规范（DB33／728－2009）；

- 电梯使用管理与维修保养规则（TSGT5001－2009）；

- 电梯维修规范（G／T18775－2002）；

- 电扶梯安装使用说明书；

- 电扶梯维修保养项目合同；

2.采购人要求：

- 中标供应商派至少1名有电扶梯维修资质、三年及以上电扶梯维修经验的专业技术人员专门为采购人电扶梯维保使用。

- 接到招修电话，30分钟内必须到达故障现场，及时排除故障，如因供应商原因未及时到位而引起的纠份等一切责任由维保单位承担；

- 常见的小故障原则上要求1小时内排除, 有大的故障及电子故障时, 及时向甲方电扶梯管理员通报，必须在120小时内修复好；如涉及配件更换甲方流程审批或乙方采购流程导致无法及时修复的，需双方协商应急方案。

- 按规定期限做好电(扶) 梯全面保养工作(每月2次的月保养、每季及半年1次大的保养) 并出具维修保养记录，采购人电扶梯管理员认可签字方为有效；

- 做好电（扶）梯年检前的一切准备工作，确保质检部门年检合格（年检费用由采购人承担）。但由于维护保养不当造成年检不合格，则产生的第二次年检费用由维保单位承担；

- 在维保期间做好安全防范措施，因安全防范不到位，工作疏忽或失职造成的人员伤亡和设备损坏，由维保单位负全责（含相关法律责任）；

- 对需要更换的各种配件材料，经事先告知采购人，采购人电扶梯管理员等相关负责人签字后方有效；

- 因损坏维修更换下来的零件应放置在采购人指定的地方保存，不得随意处置；

- 第三方公司对我方电扶梯安全运行检测系统和设备进行安装、日常检查、调整、维护保养、系统升级时，中标供应商需予以协助配合，如涉及配合费用需甲乙双方另行协商；

- 供应商应避免低价恶行竞争，以合理的价格，来承包本项目电扶梯维保服务，确保电扶梯维保质量及维保服务要求。

3.每季度按照采购文件中的合同附件《温州市康居物业管理有限公司电扶梯维保质量考核表》的内容对中标单位的电扶梯维保服务质量进行考核，考核评分细则、付款方式详见合同条款。

4.电扶梯作业人员必须持质量技术部门的特种设备操作人员的操作证方可独立从事相应的工种。

5.电扶梯作业人员的培训包括：外委培训(质量技术监督部门组织)和单位内部培训两种。

6.电扶梯安全管理人员应建立该类人员的培训、教育档案，及时通知有关人员参加电扶梯作业人员的换证考试，保持操作证的有效性。

7.电扶梯安全管理人员每年应编制当年度电扶梯作业人员的培训计划，报告单位领导批准后实施。

四、其他要求详见合同条款

# 第五部分   评标原则及方法

本项目属非政府采购项目，根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法规、规定，结合本项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保项目质量、服务期限，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

评标委员会对各投标人的投标进行初审（资格性审查和符合性审查）；然后对合格投标人的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后，再进行商务（报价）标进行评审，最终得出各有效标的评审综合得分，根据综合评审结果，提交评审报告。

1.本项目评标的依据为采购文件和投标文件。

2.先熟悉采购文件和评标办法。

3.投标文件的初审：初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查

依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格条件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查

详细评标之前，评标委员会依据采购文件的规定，对各投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应性进行全面审查，以确定其是否对采购文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

4.澄清有关问题

在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正（并非对每个投标人都要求做澄清、说明或补正）。澄清、说明或补正应以书面形式并由法定代表人或其授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人接到评标委员会或评标委员会授权的评标工作人员的澄清要求或通知的电话后,请在30分钟之内（根据项目情况，评标委员会有权适当延长时间）,赶到通知的指定地点接受澄清如未能在规定的时间内达到指定地点的，视同该投标人自动放弃对投标文件的澄清,评标委员会对此所作的评标结果,其风险由投标人自行承担。

评标委员会对各投标人的商务报价进行核查时，如发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，按本采购文件投标人须知22.6条规定方法进行修正。

5.比较与评价：评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对初审检查合格的投标文件进行商务（报价）和技术资信评估、综合比较与评价，并按照评标细则进行打分。

6.推荐中标候选人：评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即技术资信分与商务（报价）分之和）高低进行排序，综合得分前二名的投标人推荐为第一和第二中标候选人（得分相同的投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评标委员会组长抽签决定排序）。

7.完成评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为第一的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中技术资信分70分，商务（报价）分30分。

五、评分细则

1.技术资信评审分值（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标人技术资信部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）：

| 序号 | 评分内容 | 满分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力 | 6 | 根据投标人的综合实力（结合企业相关资信证书，专业实力，经营现状等情况），由评委酌情打分。 A档：6-4.1分；B档：4-2.1分；C档：2-0分 投标时需提供有效期内的证书、资料复印件加盖投标单位公章。 |
| 2 | 相关证书 | 3 | 投标人通过质量管理体系认证的得1分； 投标人通过环境管理体系认证的得1分； 投标人通过职业健康安全管理体系认证的得1分。 （须提供相关证书复印件加盖单位公章，否则不得分） |
| 3 | 服务响应情况 | 6 | 根据供应商针对本项目的服务响应时间、设备故障解决时间及保障措施进行打分，A档：6-4.1分；B档:4-2.1分；C档：2-0分。 |
| 4 | 供应商2018年1月1日以来电扶梯维保项目业绩 | 8 | 2018年1月1日以来电扶梯维保合同（要求合同中电扶梯维保数量大于等于10台，否则不得分）提供一份得2分；该项最多得8分。 备注： （1）时间以合同签订时间为准，如合同为跨年度合同，且服务时间显示2018年1月1日以后电扶梯维保服务时间大于1年的，视作2018年1月1日以来的业绩（不足1年的不计算业绩得分）； （2）同一客户同一项目续签的业绩不重复计分；提供合同复印件加盖公章，原件备查。 |
| 5 | 拟投入本项目人员情况 | 15 | 1.拟投入本项目项目负责人专业能力、工作经验、相关证书、素质等情况打分：A档：3-2.1分；B档：2-1.1分；C档：1-0分。 2.驻场服务人员（结合驻场天数）数量、专业能力、工作经验、相关证书、素质等情况打分：A档：9-6.1分；B档：6-3.1分；C档：3-0分。 3.其他服务人员数量、专业能力、工作经验、素质分档打分。 A档3-2.1分；B档:2-1.1分；C档:1-0分。 需提供相关专业技术、学历证明复印件（加盖公章）； 须提供投标截止日上溯近3个月投标人为上述服务人员缴纳的社保证明加盖投标人公章（有1个服务人员社保没有提供或提供不符合要求扣1分，最多扣10分）。 |
| 6 | 维保方案 | 9 | 根据供应商的详细维保组织实施计划：包括工作规范和操作规程、维修保养规程、定期巡检及巡检报告、故障处理分析及预防和应急措施、部件更换策略及流程、提交质量运行报告等。 A档：9-6.1分；B档：6-3.1分；C档：3-0分。 |
| 7 | 安全管理 | 6 | 根据供应商制定的安全管理保障措施进行打分。 A档：6-4.1分；B档:4-2.1分；C档：2-0分。 |
| 8 | 投入本项目维修、检测设备 | 6 | 根据拟投入本项目的主要维修、检测设备情况进行打分，设备的种类齐全、性能先进能性横向比较打分。 A档：6-4.1分；B档:4-2.1分；C档：2-0分。 |
| 9 | 配件清单 | 9 | 根据电扶梯维修备品备件、易损件、易耗件的报价表，综合考虑价格高低、齐全度、品牌等因素横向比较打分A档：9-6.1分；B档：6-3.1分；C档：3-0分。 |
| 10 | 优惠条款 | 2 | 优惠和承诺：投标供应商提出可实现的优惠条件和承诺情况.A档：2-1.1分；B档：1-0分。 |
|  | 合计 | 70 |  |

1)评标委员会、采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标供应商出具投标文件中的合同文本，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处理。

2.商务（报价）评分（30分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价。

（1）投标人的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分30分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）×价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位）

（3）▲投标人报价超过采购预算，其投标做无效标处理(本项目采购预算为人民币18.6万元)。

3．  各有效投标人的综合得分为其技术资信分和商务（报价）分的总和。

4．  评标委员会按各有效投标人综合得分高低顺序排列，综合得分前两名的投标人依次作为第一中标候选供应商和第二中标候选供应商，并提交评标报告。

5.   评标委员会、采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

六、定标办法

1.   本次采购由评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分（即技术资信分与商务（报价）分之和）高低进行排序，得分前二名的投标人推荐为第一和第二中标候选人（得分相同的投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评标委员会组长抽签决定排序）。

2.   采购人根据评标委员会的意见进行最终确认中标候选人。

3.   排名第一的中标候选人放弃中标；或者因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，排名第一的候选人在本次采购活动中确实存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的候选供应商为中标供应商，或重新组织采购活动。

七、确定中标人

评标结束后，采购人将在浙江政府采购网、温州国企采购平台等发布采购公告的网站上公示中标结果。中标公告期为1个工作日，在公告中标结果的同时，采购人向中标供应商发出中标通知书。

各投标人对评标结果如有异议，可在中标结果公告之日起7个工作日内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

八、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购机构备查。